葛洲坝嘉鱼水泥有限公司

2020年环境监测计划

一、监测内容

（一）污染源监督性监测

根据国家、地方政府有关要求，配合生态环境主管部门开展污染源监督性监测。

（二）企业自行监测

根据国家、地方政府有关要求，委托具有相应资质的环境监测机构实施企业自行监测。

1．有组织废气监测：按附件1执行开展监测。

2．无组织废气监测：监测指标及频次按附件2执行。

3．废水监测：监测指标及频次按附件3执行。

4．土壤监测：水泥窑协同处置工业废弃土壤区域土壤监测指标及频次按附件4执行。

5．厂界环境噪声监测：根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）的要求，设置监测点位，监测指标与频次按照附件2执行。

6．油烟废气监测：监测指标及频次按照附件5执行。

（三）在线监测系统比对监测

根据国家、地方政府有关要求，委托具有相应资质的环境监测机构实施在线监测系统比对监测。比对监测指标及频次按照附件7执行。

（四）其他监测

1．新、改、扩建项目根据项目进展情况，严格执行环境保护“三同时”制度，做好各阶段的环境监测工作。

2．根据国家、地方政府有关要求，配合生态环境主管部门就排污许可证申报及换证、环境保护税核算、环境投诉、环境事件等进行监测。

3．公司开展手工监测，与在线监测系统数据形成比对，掌握公司污染物排放真实性、准确性，为在线监测设备运行维护提供参考。手工监测指标及频次按照附件6执行。

二、工作要求

（一）安全环保部要认真组织学习《环境保护法》《湖北省污染源自动监控管理办法》等环保法律法规，加强在线监测设备的运维管理，夯实环境监测工作，严把环境监测质量。

（二）安全环保部应查清公司污染源、污染物指标及潜在的环境影响，严格按照排污许可证环境监测要求及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）等环保法规标准，制定环境监测方案，并按照监测方案开展监测活动，记录和保存原始监测数据。

（三）财务部、安全环保部要认真组织学习《环境保护税法》《环境保护税法实施条例》等法律法规，掌握环境保护税的核算方法、征收方式、减税优惠等政策，严格落实环保税缴纳工作。

（四）按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）和《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）有关规定与要求，对环境信息及监测结果进行公开，并对监测结果的真实性、准确性负责。

（五）生产部、安全环保部在进行工业废弃土壤协同处置时，要严格遵守处置相关相关要求组织实施并加强过程中环境的监测，防止环境污染。

（六）生产部要加强对监测数据的运用，对照国家法律法规要求及污染物排放标准，分析查找问题和不足，及时制定落实整改措施，并对整改效果进行验证，确保污染物稳定达标排放。

（七）安全环保部要按规定时间将相关监测报告报送至上级管理部门。

附件：1．有组织废气监测指标及频次

2．无组织废气与厂界噪声监测指标及频次

3．废水监测指标及频次

4．周边环境质量影响监测指标及频次

5．油烟废气监测指标及频次

6．手工监测指标及频次

7．在线监测系统比对监测指标及频次

附件1

有组织废气监测指标及频次

| 生产过程 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥制造 | 水泥窑窑尾 排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 实时在线监控 季度取样监测 | 外部检测机构 |
|  |  | 氨 | 季度 | 外部检测机构 |
|  |  | 氟化物（以总F计）、汞及其化合物 | 半年 | 外部检测机构 |
|  |  | 氯化氢（HCl）、氟化氢（HF）、总有机碳（TOC）a | 半年 | 外部检测机构 |
|  |  | 铊、镉、铅、砷及其化合物（以Tl+Cd+Pb+As计）、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计） | 半年 | 外部检测机构 |
|  |  | 二噁英类 | 年 | 外部检测机构 |
|  | 水泥窑窑头 排气筒 | 颗粒物 | 实时在线监控 季度取样监测 | 外部检测机构 |
|  | 破碎机、磨机、包装机排气筒 | 颗粒物 | 半年b | 外部检测机构 |
|  | 输送设备及其他通风生产设备的排气筒 | 颗粒物 | 两年b | 外部检测机构 |
| 矿山开采 | 破碎机排气筒 | 颗粒物 | 半年b | 外部检测机构 |
|  | 输送设备及其他通风生产设备的排气筒 | 颗粒物 | 两年b | 外部检测机构 |
| 散装水泥中转站及水泥制品生产 | 水泥仓及其他通风生产设备的排气筒 | 颗粒物 | 两年b | 外部检测机构 |
| 固体废物储存、预处理单元 | 工业废弃土壤储库破碎机排气筒 | 臭气浓度、颗粒物、硫化氢、氨 | 半年b | 外部检测机构 |
| 注：废气监测须按照相应监测分析方法、技术规范同步监测烟气参数。 |
| 注a：在国家标准监测方法发布前，TOC可按照HJ 662和HJ/T 38等相关标准进行监测。 b：每个季度相同种类治理设施的监测点位数量基本平均分布。 |

附件2

无组织废气与厂界噪声监测指标及频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物、噪声 | 季度 |
|  | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 年 |

附件3

废水监测指标及频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 雨水总排放口 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氨氮、总磷、氟化物、硝酸盐 | 年 |

附件4

周边环境质量影响监测指标及频次

| 监测介质 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 土壤a | 汞、铊、镉、铅、砷、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒 | 年 |
| 注：水泥窑协同处置工业废弃土壤储存场所周边土壤。 |

附件5

油烟废气监测指标及频次

| 监测介质 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 食堂油烟排口 | 油烟排放浓度 | 年 |
| 注：油烟废气采集应在食堂炒菜高峰期进行。 |

附件6

手工监测指标及频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥窑窑头 排气筒 | 颗粒物 | 月 | 自行监测 |
| 水泥窑窑尾 排气筒 | 颗粒物 | 月 | 自行监测 |
|  | 二氧化硫 | 月 | 自行监测 |
|  | 氮氧化物 | 月 | 自行监测 |

附件7

在线监测系统比对监测指标及频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 水泥窑窑头 排气筒 | 颗粒物 | 季度 |
| 水泥窑窑尾 排气筒 | 颗粒物 | 季度 |
|  | 二氧化硫 | 季度 |
|  | 氮氧化物 | 季度 |

| 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司综合部 | 2020年4月14日印发 |
| --- | --- |