葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司

老河口分公司2020年自行监测计划

一、基本信息

葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司老河口分公司位于湖北省老河口市北郊5km洪山嘴镇，总投资11936万元，于2018 年7月完成竣工环境保护验收，进入正式生产。公司现有500t/d生活垃圾预处理线，可年处理生活垃圾15万吨。

二、监测目的

为严格落实《环境保护法》等环保法律法规，全面、准确掌握公司污染物排放状况，保证污染治理设施正常运行，履行企业生态环境保护主体责任，依照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）标准制定本监测计划。

三、监测范围

定期对公司废气、废水、噪声等污染物排放情况进行监测。

四、监测要求

（一）监测内容：

窑尾主排：烟气流速、烟气温度、标杆风量、氧含量

（二）监测方式：

委托第三方检测单位监测

（三）手工测定方法：

1、有组织排放

颗粒物：《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定》（HJ836-2017）重量法

二氧化硫：《固定污染源废气 二氧化硫的测定》（HJ57-2017）定电位电解法

氮氧化物：《固定污染源废气 氮氧化物的测定》（HJ693-2014）定电位电解法

氟化物：《大气固定污染源 氟化物的测定离子选择电极法》（HJ/T67-2001）

氨：《环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂风光光度法》（HJ533-2009）

汞及其化合物：《空气和废气监测分析方法》原子荧光分光光度法

氟化氢：《固定污染源废气 氟化氢的测定离子色谱法》（HJ688-2013）

氯化氢：《环境空气和废气 氯化氢的测定离子色谱法》（HJ549-2016）

铊、镉、铅、砷及其化合物（以Ti+Cd+Pb+As计）：《空气和废气颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ777-2015）

铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+S

n+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计）：《空气和废气颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ777-2015）

总烃（替代总有机碳）：《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》（HJ38-2017）

二噁英：《环境空气和废气 二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》（HJ77.2-2008）

2、厂界无组织排放

颗粒物：《大气污染物无组织排放监测技术导责 重量法》（HJ/T55-2000）

氨：《环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂风光光度法》（HJ533-2009）

臭气浓度：《空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法》（GB/T14675-93）

硫化氢：《空气和废气监测分析方法 亚甲基蓝风光光度法》

3、厂界噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

（四）手工监测采样方法及个数：

非连续采样，至少3个

（五）执行标准

1、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2限值

2、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1限值

3、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建标准

4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

五、第三方检测机构质量控制和质量保证

1、严格执行国家生态环境部颁布的环境监测相关技术规范和标准方法，实施检测全过程的质量控制。

2、所有监测及分析仪器均经检定并在有效期内，且参照有关计量检定规程定期进行校验和维护。

3、严格按照国家规定的监测分析方法标准和相应的技术规范进行采样及检测。

4、为确保检测数据的准确、可靠，在样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关技术规范的要求进行。

5、样品采取全程序空白测定、实验室空白测定、质控样分析、平行样双样分析和曲线中间浓度校核点复测等方式进行质量控制，并且质控结果均在受控范围内，符合要求。

6、监测人员经考核合格，持证上岗。

六、监测清单

| 监测清单 |
| --- |
| 一、有组织排放 |
| 序号 | 排放口 | 监测因子 | 排放限值（mg/m3） | 监测频次 |
|  | 窑尾 | 颗粒物 | 20 | 1次/季度 |
|  |  | 二氧化硫 | 100 | 1次/季度 |
|  |  | 氮氧化物 | 320 | 1次/季度 |
|  |  | 氨 | 8 | 1次/季度 |
|  |  | 氟化氢 | 1 | 1次/半年 |
|  |  | 氯化氢 | 10 | 1次/半年 |
|  |  | 铊、镉、铅、砷及其化合物 | 1 | 1次/半年 |
|  |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 0.5 | 1次/半年 |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.05 | 1次/半年 |
|  |  | 二噁英 | 0.1 | 1次/年 |
| 2 | 1#除臭塔废气 排气筒 | 颗粒物 | 120 | 1次/半年 |
|  |  | 氨 | 4.9 | 1次/半年 |
|  |  | 硫化氢 | 0.33 | 1次/半年 |
|  |  | 臭气浓度 | 2000 | 1次/半年 |
| 3 | 2#除臭塔废气 排气筒 | 颗粒物 | 120 | 1次/半年 |
|  |  | 氨 | 4.9 | 1次/半年 |
|  |  | 硫化氢 | 0.33 | 1次/半年 |
|  |  | 臭气浓度 | 2000 | 1次/半年 |
| 二、无组织排放 |
|  | 厂界上风向1# | 颗粒物 | 0.5 | 1次/季度 |
|  |  | 氨 | 1 | 1次/年 |
|  |  | 硫化氢 | 0.06 | 1次/年 |
|  |  | 臭气浓度 | 20 | 1次/年 |
|  | 厂界下风向2# | 颗粒物 | 0.5 | 1次/季度 |
|  |  | 氨 | 1 | 1次/年 |
|  |  | 硫化氢 | 0.06 | 1次/年 |
|  |  | 臭气浓度 | 20 | 1次/年 |
|  | 厂界下风向3# | 颗粒物 | 0.5 | 1次/季度 |
|  |  | 氨 | 1 | 1次/年 |
|  |  | 硫化氢 | 0.06 | 1次/年 |
|  |  | 臭气浓度 | 20 | 1次/年 |
|  | 厂界下风向4# | 颗粒物 | 0.5 | 1次/季度 |
|  |  | 氨 | 1 | 1次/年 |
|  |  | 硫化氢 | 0.06 | 1次/年 |
|  |  | 臭气浓度 | 20 | 1次/年 |
|  | 厂界东侧点 | 噪声（dB） | 昼间65 夜间55 | 1次/季度 |
|  | 厂界西侧点 |  |  |  |
|  | 厂界南侧点 |  |  |  |
|  | 厂界北侧点 |  |  |  |
|  | 厂界 | 土壤 | 汞、铊、镉、铅、砷、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒 | 1次/年 |